## Slide 1: 安全威胁态势感知平台产品规划汇报

## Slide 2: 目录
安全威胁态势感知平台友商分析
安全威胁态势感知平台竞争力分析
安全产品防护现状分析
安全威胁态势感知平台产品规划

## Slide 3
安全防护现状与应对之策
碎片式
展示攻击碎片
与真实攻击有严重的失真
被动式
被动拦截
你不攻击我不响应
单点式
缺乏设备间联动
各自为政
攻击结果未知
只对识别攻击做告警阻断
无法判断黑客攻击是否成功
攻击链还原
攻击路径全景展示
安全威胁关联分析
威胁情报
黑客画像
定向攻击黑名单库
多产品联动
全系列设备安全云联动
我司安全设备有机结合为一张安全防护网
大数据分析
多类型日志大数据关联分析
关键事件推测攻击是否成功
完整安全事件还原
看得见的全貌
攻击提前预测
核心服务器现存威胁分析
现状
应对
之策
安全威胁态势感知

## Slide 4: 目录
安全威胁态势感知平台友商分析
安全威胁态势感知平台竞争力分析
安全产品防护现状分析
安全威胁态势感知平台产品规划

## Slide 5
安全威胁态势感知友商对比分析
 | 友商1类 | 友商2类 | 我司
厂商名称 | 安恒、匡恩、360 | 启明星辰 、天融信、绿盟 | 迪普
产品特点 | 对大范围对象进行安全态势监测，例如安恒对网站安全、匡恩对摄像头等物联网节点安全、360僵木蠕、DDOS等 | 安全运营、对安全设备所保护对象的威胁态势进行展示 | 利用可视化技术将威胁状态以及趋势呈现出来，帮助用户了解攻击实时动态，了解攻击者习惯，变被动为主动的进行攻击防护；改变威胁碎片化的问题，将产品各种日志关联起来发现潜在威胁。
实现方式 | 对监测目标对象进行主动探测 | 自有安全设备信息、第三方安全设备日志信息关联分析为主，主动探测为辅 | 自有安全设备日志信息关联分析为主，NAT日志溯源、DDoS受控节点识别

## Slide 6
安恒安全威胁态势感知平台
针对政府网站提供监控能力，不基于日志，基于主动扫描
Notes: http://mt.sohu.com/20151105/n425415594.shtml

## Slide 7: 绿盟安全威胁态势感知
绿盟安全威胁态势感知平台
提供量的分布和展示，无内在关联，更美观一点的“报表”
Notes: http://tech.hexun.com/2015-10-22/180025820.html
http://www.nsfocus.com.cn/About_NSFOCUS/details_29_2139.html

## Slide 8: 360天眼
360安全威胁态势感知平台
仅仅利用受控的主机监控现网的攻击情况，监控种类有限
要求攻击者有安装相应客户端
Notes: http://tech.xinmin.cn/2016/04/20/29878852.html

## Slide 9: 目录
安全威胁态势感知平台友商分析
安全威胁态势感知平台竞争力分析
安全产品防护现状分析
安全威胁态势感知平台产品规划

## Slide 10
定位：作为新的安全展示与防护的载体，利用可视化技术将过去和当下的威胁状态以及趋势呈现出来，帮助用户了解攻击防御实时动态，掌握地理位置级别攻击者分布，了解攻击者习惯，变被动为主动的进行攻击防护；改变过去威胁碎片化的问题，将产品各种日志关联起来发现潜在威胁。
安全威胁态势感知平台定位
这么多的攻击日志
我从何分析起
日志之间有什么关系
直观的报表
可视化的分类汇总
多角度的了解攻击次数
实时攻击来源分析
黑客“画像”
多设备联动
大数据关联分析
攻击事件还原
报表分析+安全威胁态势感知，全方位诠释“看得见的真安全”
攻击趋势分析预测

## Slide 11
安全威胁态势感知平台核心竞争力分析
安全威胁态势感知平台
攻击事件还原
安全
防护网
黑客
画像
数据
来源
基于攻击事件回溯分析
基于安全团队经验规则，自动触发
历史攻击事件回溯，大数据存储
现网设备联动，平台下发防护策略参数
安全设备各自提供各自的防护能力，各自收集对应数据
设备间可以由平台统一调度并配合，完成更深层次防护
大数据标签化攻击者
基于行为的大数据分类，识别黑客常见行为模式
基于大数据的攻击行为预测，利用攻击者喜好预测将来可能攻击目标
运营商节点NAT数据，协助溯源
运营商骨干节点DDoS清洗日志以及流量日志
IPS、WAF服务器节点日志

## Slide 12: 目录
安全威胁态势感知平台友商分析
安全威胁态势感知平台竞争力分析
安全产品防护现状分析
安全威胁态势感知平台产品规划

## Slide 13: 产品架构
数据接口
网络流量数据
安全日志
安全会话日志
会话日志
IP信誉库
恶意域名库
恶意URL库
恶意文件Hash
第三方数据
安全类日志
服务器日志
Web访问日志
Web错误日志
远程登录日志
业务类日志
日志采集
数据处理
数据汇聚
IP地理位置库
业务标签管理
消息队列
分布式文件访问接口
高级可编程接口
关联规则库
威胁分析
攻击关联分析
攻击事件识别
异常流量识别
业务模型学习
场景分析
威胁预警
攻击态势
攻击者画像
攻击事件还原
威胁预警
威胁预警通知
威胁情报共享
攻击及异常
攻击线索还原
攻击事件关联
威胁监测
实时攻击监控
实时态势分析
历史防护分析
搜索
日志搜索
会话搜索
攻击事件搜索
黑客画像
威胁库分发
攻击者画像
异常流量分析
系统管理
日志管理
共享设备管理
第三方数据管理
数据存储
分布式大数据处理平台
关系型数据库
结构化数据存储
服务器及应用
安全设备
安全数据共享联盟
攻击者态势
攻击行为预测
对外功能
分析模型
数据存储
数据及日志
数据来源

## Slide 14: 产品功能简介
安全威胁态势感知平台
服务器业务日志
情报共享
网络及安全日志
安全设备
FW、WAF
IPS、GUARD等
第三方数据
IP、域名
URL信誉库
应用数据
服务器、业务访问
远程登录
大数据分析引擎
攻击事件识别
业务模型学习
异常流量识别
攻击关联分析
威胁预警
攻击态势
攻击者画像
攻击事件还原
威胁预警
威胁预警
情报共享
攻击者画像
攻击及异常
攻击事件还原
攻击关联分析
异常流量分析
威胁监测
实时攻击监控
实时态势分析
历史态势对比
系统管理
日志管理
共享设备管理
第三方数据管理
搜索
日志搜索
会话搜索
攻击事件搜索
黑客画像
攻击者画像
攻击者态势
攻击行为预测
大数据存储
分布式大数据存储
结构化数据
关系型数据库
IP、URL、域名威胁值
设备策略优化参数

## Slide 15
2016
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
2017
实时攻击监控
实时态势展示
  历史态势分析
  攻击事件还原分析
  Web黑客“画像”
  完善黑客“画像”（主机类、Web类）
  异常流量分析、历史会话分析
  IP信誉库、域名信誉库、URL信誉库设备联动
  DDoS攻击实时
产品路标规划

## Slide 16
人员投入总计：9人（开发7人，测试2人）
开发人员
  页面效果开发3人
  威胁模型分析以及模型实现2人（大数据建模）
  大数据存储开发及维护2人
测试人员
  第一、二阶段1人，第三阶段2人
服务器投入
  研发高性能服务器2台（大数据平台开发）
  公司高性能服务器4台（可逐步扩展，视规模而定）
数据中心带宽
  独立出口带宽用于安全威胁态势感知大数据的联动、安全威胁态势感知云平台（视具体需求情况，后期建设）
研发投入分析

## Slide 17: 谢谢！